ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WANKEL ενός στοιχείου
996 κυβικά εκατοστά(χώρος εμβολισμού), 498 κυβικά εκατοστά( χώρος εργασίας)
1 μπουζί, Υδρόψυκτος, συμπίεση: 1/8,5
Ισχύς: 54 ps/6000rpm Ροπή: 7,9 Nm/3500rpm


Ο πρώτος κινητήρας WANKEL (1963) έβγαζε από 996 κυβικά πάνω από 50 άλογα, μπορεί να συγκριθεί από πλευράς κυβικών και μόνο με ένα 1000αρι τεχνολογίας OTTO. 

Ο πιο σύγχρονός κινητήρας WANKEL σήμερα (RX-8) διαθέτει δύο στοιχεία με χώρο εργασίας το καθένα 650 κυβικά εκατοστά σύνολο 1300 κυβικά εκατοστά. Άρα μπορεί να συγκριθεί με ένα κινητήρα τεχνολογίας OTTO με όγκο εμβολισμού 2600 κυβικά εκατοστά. Από τα αξιοσημείωτα για τον κινητήρα Wankel είναι ότι έχει υψηλότερο βαθμό απόδοσης από τους OTTO. 
WANKEL( 25%- 27%)
ΟΤΤΟ (17%-21%)
DIESEL(37%-45%) για λόγους σύγκρισης 

Βαθμός απόδοσης είπαμε; τι είναι αυτό. όχι η ισχύς (άλογα) του κινητήρα πάντως.

Ο βαθμός απόδοσης 
Είναι το γινόμενο του μηχανικού βαθμού απόδοσης με την ενδεικτική απόδοση.
Μηχανικός βαθμός όλοι το καταλαβαίνεται. Η ενδεικτική απόδοση είναι η ενέργεια στο έμβολο προς την ενέργεια του καυσίμου.