ΑΣΚΗΣΗ 1

Πορεία εργασιών

- Πάρτε δύο μεταλλικές φιάλες, η μία με ψυκτικό ρευστό  R-22 και η άλλη σε κενό.

- Συνδέστε τις δύο φιάλες μεταξύ τους με μια στρόφιγγα.

- Εφαρμόστε από ένα μανόμετρο στην καθεμία, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα.

Σχήμα 3.1

- Η φιάλη Α περιέχει ψυκτικό υγρό R-22 με τους ατμούς του, ενώ από τη φιάλη Β έχει αφαιρεθεί ο αέρας.  Η πίεση στη φιάλη Α είναι πολύ υψηλή.

- Ανοίξτε λίγο (π.χ. το 1/4 όλης της στροφής) τη στρόφιγγα και αφήστε ψυκτικό υγρό R-22 να ψεκαστεί μέσα στην κενή φιάλη Β.

(	Σε ποια κατάσταση θα είναι το ψυκτικό ρευστό R-22 που περνά μέσα στην κενή φιάλη;

_____________________________________________________________________

(	Οι ατμοί σε αυτό το στάδιο είναι ακόρεστοι.  Τι δείχνει το μανόμετρο στη φιάλη Β;

_____________________________________________________________________

- Ανοίξτε κι άλλο τη στρόφιγγα, ώστε να ψεκαστεί ξανά μια μικρή ποσότητα από το  ψυκτικό υγρό R-22, στη φιάλη Β.

(	Το υγρό ατμοποιείται ξανά, απορροφώντας θερμότητα.  Τι δείχνει το μανόμετρο στη φιάλη Β;

_____________________________________________________________________

(	Τι δείχνει το μανόμετρο για τη φιάλη Α;

_____________________________________________________________________

- Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι η φιάλη Β να μην μπορεί να δεχτεί άλλους ατμούς από το ψυκτικό μέσο R-22.  Τότε τι συμβαίνει με την πίεση στη φιάλη Β;

____________________________________________________________________

(	Το υγρό R-22 που ψεκάζεται στη φιάλη Β, αλλάζει πλέον κατάσταση ή όχι;

_____________________________________________________________________

(	Πώς ονομάζονται οι ατμοί του ψυκτικού R-22 σε αυτό το στάδιο;

____________________________________________________________________